## Slide 1: 2.6 信号流程图和梅逊公式

## Slide 2: 一、信号流程图
1. 基本概念
是一种将线性代数方程用图形表示的方法。
用“〇”表示变量，称为节点。节点之间用有向线段连接，称为支路。
如代数方程：

## Slide 3
2. 一些术语和定义
节点：表示变量或信号的点。
支路：起源于一个节点，终止于另一个节点，两个节点之间不包含或经过第三个节点。
出支路：离开节点的支路。
入支路：指向节点的支路。
源(节)点：只有出支路的节点，对应于自变量或外部输入，如x0。
汇节点：只有入支路的节点，对应于因变量，如x6 。

## Slide 4
开通道：如果通道从某节点开始终止在另一节点上，而且通道中每个节点只经过一次，则该通道称为开通道。
通 道：又称路径，从一个节点出发，沿着支路的箭头方向相继经过多个节点的支路，如abcde、fghi。ai、abi不是通道。
混合节点：节点既连接入支路又连接出支路。如：x1、x2、x3、x4、x5。出支路的信号等于各个入支路信号的叠加。
闭通道：如果通道的终点就是通道的始点，并且通道中每个节点只经过一次，该通道称为闭通道或反馈环、回环、回路等。如果从一个节点开始，只经过一个支路又回到该节点的，称为自回环。

## Slide 5
前向通道：在开通道中，从源节点开始到汇节点终止，而且每个节点只通过一次的通道，称为前向通道。
不接触回环：如果一些回环没有任何公共节点，就称它们为不接触回环。
支路传输：两个节点之间的增益。
通道传输或通道增益：沿通道各支路传输的乘积。
回环传输或回环增益：闭通道中各支路传输的乘积。

## Slide 6
混合节点的消除
回路的消除
自回路的消除
串联支路的合并
并联支路的合并
3. 信号流图的简化

## Slide 7
二、梅逊(Mason)公式及其应用
梅逊公式：
T—从源节点到任何节点的传输；
Pk—第k条前向通道的传输；
Δ—信号流图的特征式
ΣL1—为所有不同回环的传输之和；
ΣL2—为任何两个互不接触的回环传输的乘积之和；
ΣL3—为任何三个互不接触的回环传输的乘积之和；
ΣLm—为任何m个互不接触的回环传输的乘积之和；
Δk—为余子式，即从Δ中除去与第k条前向通道Pk相接触的回环的回路传输后余下的部的特征式。

## Slide 8
例1：
系统只有一个回路增益为-G2G3H
两条前向通道：
其余子式
其余子式

## Slide 9
三条前向通道：
回路增益：
L1=-G1G2G3G4H2
L2=-G1G6H2
L3=-G3H1
L2和L3互不接触，所以特征式为：
P1=G1G2G3G4
P2=G3G4G5
P3=G1G6
例2：

## Slide 10
四个单独回路，两个回路互不接触
e
1
a
b
c
d
f
g
h
C(s)
R(s)
C(s)
R(s)
=
1
–
–
–
–
+
+
前向通路两条
a
f
b
g
c
h
e
f
h
g
a
h
f
c
e
d
(1
g)
–
b
d
a
b
c
例3：

## Slide 11
R(s)
C(s)
L1= –G1 H1
L2= – G3 H3
L3= – G1G2G3H3H1
L4= – G4G3
L5 = – G1G2G3
L1L2= (–G1H1) (–G3H3) = G1G3H1H3
L1L4=(–G1H1)(–G4G3)=G1G3G4H1
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H3(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
G4(s)
G3(s)
梅逊公式例R-C
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G4(s)
H1(s)
H3(s)
G1(s)
G2(s)
G3(s)
P2= G4G3
P1=G1G2G3
△1=1
△2=1+G1H1
C(s)
R(s)
=?
请你写出答案？

## Slide 12
G1(s)
G3(s)
H1(s)
G2(s)
H3(s)
H2(s)
R(s)
C(s)
N(s)
E(S)
G1(s)
G3(s)
H1(s)
G2(s)
H3(s)
H2(s)
R(s)
C(s)
N(s)
E(S)
P1=1
△1=1+G2H2
P1△1= ?
E(s)=
1
+ G2H2
+ G1G2H3
-G1H1G2 H2
- G1H1
(–G2H3)
R(s)[ ]
N(s)
(1+G2H2)
(- G3G2H3)
+
+
R(s)
E(S)
G1(s)
G3(s)
H1(s)
G2(s)
H3(s)
H2(s)
C(s)
N(s)
R(s)
E(S)
G3(s)
G2(s)
H3(s)
E(S)
R(s)
G1(s)
H1(s)
H2(s)
C(s)
P2= - G3G2H3
△2= 1
P2△2=?
梅逊公式求E(s)
P1= –G2H3
△1= 1
N(s)
G1(s)
H1(s)
H2(s)
C(s)
G3(s)
G2(s)
H3(s)
R(s)
E(S)

## Slide 13
三、自动控制系统的传递函数
1. 系统的开环传递函数
前向通道传递函数和反馈通道传递函数的乘积。
将反馈点上断开主反馈通道，反馈信号和偏差信号之比就是开环传递函数。
2. 闭环系统的传递函数

## Slide 14
(1). 给定输入作用下的闭环传递函数
N(s)＝0时的系统结构图
(2)．扰动输入作用下的闭环传递函数
R(s)＝0时的系统结构图
(3)．给定输入和扰动输入同时作用下系统的总输出

## Slide 15
3. 闭环系统的偏差传递函数
(1). 给定输入作用下的偏差传递函数。N(s)=0时E(s)和R(s)之比。
N(s)=0时系统的等效图
(2)．扰动输入作用下的偏差传递函数
(3)．给定输入和扰动输入同时作
用下的总偏差
N(s)=0时系统的等效图

## Slide 16
注意：四个传函
具有相同的分母。
上式称为闭环系统的特征多项式。
上式称为闭环系统的特征方程。
特征方程的根称为闭环系统的根或闭环系统的极点。

## Slide 17
对于同一个闭环系统，当选择不同的输入输出时，关于其传递函数，正确的是
开环传递函数相同
闭环传递函数相同
闭环零点相同
闭环极点相同
A
B
C
D
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
如果定义的主反馈不同，开环传递函数也可能不同
多选题
2分
答案解析